Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego PZJB.4415.4.1.2016

Specyfikacja sprzętu TIK dla

Zespołu Szkół nr 2 im.  Zygmunta Wolskiego

Szczegółowy opis parametrów Komputera multimedialnego wraz z oprogramowaniem CD ROOM, kartą muzyczną i sieciową

Parametry obowiązkowe – parametry muszą być spełnione dla zaoferowanego komputera

- Ekran - TFT 15.6” LED HD o rozdzielczości 1366x768, z powłoką matową, nie dopuszcza się matryc typu "glare".

- Wydajność/ Procesor - Procesor dwurdzeniowy uzyskujący wynik co najmniej 3500 punktów w teście Passmark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (na dzień nie wcześniejszy niż 01.09.2016). W ofercie wymagane podanie producenta i modelu procesora. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający ww. wynik.

- Chipset - Zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenośnych rekomendowany przez producenta procesora.

- Obudowa - Dopuszczalne kolory - czarny, srebrny, grafitowy, szary lub ich kombinacje.

- Pamięć RAM - 1x 4GB DDR4 Mhz (pamięć RAM rozszerzalna do 32GB). 1 slot wolny.

- Dysk twardy - Min. SSD 256 GB, SATA 6 Gb/s

- Dysk twardy musi zawierać partycję recovery – na partycji musi znajdować się obraz zainstalowanych i skonfigurowanych elementów tj.:

  - systemu operacyjnego

  - oprogramowania biurowego

  - oprogramowania antywirusowego

  - Partycja musi zapewniać przywrócenie systemu operacyjnego, zainstalowanego i skonfigurowanego w/w oprogramowania.

- Karta graficzna - Karta graficzna niezintegrowana, z pamięcią własna min. 2GB VRAM. Karta graficzna musi osiągać w teście wydajności PassMark - Video Card Benchmarks wyniki min. 1035 punktów. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ. (wynik od 01.09.2016 do dnia składnia ofert). W ofercie wymagane podanie producenta i modelu karty graficznej.

- Karta dźwiękowa - Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane dwa głośniki stereo oraz cyfrowy mikrofon

- Połączenia i karty sieciowe:

  - Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (WOL)

  - WLAN 802.11 AC wraz z Bluetooth 4.0 COMBO

- Porty/złącza (wbudowane):

  - 1 x Złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej)

  - 1 x Czytnik Kart pamięci SD™

  - 2 x USB 3.0, (1 port z możliwością ładowania przy wyłączonym notebooku) 1 x USB 2.0,

  - 1 x VGA (D-Sub),

  - 1 x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo słuchawkowe (Combo)

  - 1 x HDMI ze wsparciem HDCP

  - 1 x zasilanie DC-in

- Klawiatura pełnowymiarowa z wydzielonymi pełnowymiarowymi klawiszami numerycznymi w prawej części klawiatury, w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows "polski programistyczny", klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy). Klawiatura typu CHICLET.

- Urządzenie wskazujące- Touch Pad (płytka dotykowa) wbudowana w obudowę notebooka

- Kamera wbudowana, HD o rozdzielczości 1280x720, 720p HD audio/video

- Napęd optyczny (wbudowany) 8x DVD +/- RW Super Multi Dual Layer wewnętrzny (z oprogramowaniem do nagrywania płyt DVD oraz odtwarzania płyt DVD Video).

- Bateria Litowo-jonowa 6 komorowa 62 Wh 2800 mAh – czas pracy min. 8h według karty katalogowej producenta.

- Zasilacz zewnętrzny, pracujący w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, max 65W.

- Waga max do 2400g z baterią i napędem optycznym,

- Wymiary  maksymalne 382 (szerokość) x 260 (głębokość) x 31 (wysokość) mm

- Gwarancja

  - Gwarancja producenta komputera min 36 miesięcy door to door.

  - Gwarancja na baterię min. 12 miesięcy.

  - Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

  - Autoryzowany Partner Serwisowy musi posiadać status nadany i potwierdzony przez producenta komputera. Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymogami normy ISO9001 – do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą.

  - Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00. Zgłoszenie serwisowe przyjmowane poprzez stronę www lub telefoniczne.

  - Do oferty dołączyć poświadczenie spełniania powyższych warunków. Dopuszczalne formy potwierdzenia:

    - oficjalna informacja na stronach producenta z nazwą autoryzowanego serwisu producenta, typem, modelem i numerem katalogowym (oznaczającym konkretną, zaproponowaną konfigurację) komputera, czasem trwania gwarancji i warunkami gwarancji lub

    - oświadczenie producenta zawierające wszystkie powyższe informacje

- System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

  - Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

    - Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

    - Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych

  - 2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego

  - Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim

  - Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI.

  - Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe

  - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,

  - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików.

  - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim

  - Wbudowany system pomocy w języku polskim.

  - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

  - Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.

  - Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.

  - Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące.

  - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

  - Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze.

  - Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".

  - Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.

  - Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

  - Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

  - Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

  - Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.

  - Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika.

  - Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)."

  - Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."

  - Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego.

  - Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.

  - Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

  - Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

  - Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi.

  - Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.

  - Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.

  - Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM

  - Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych.

  - Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

  - Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)

  - Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL.

  - Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

  - Mechanizmy logowania w oparciu o:

    - Login i hasło,

    - Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

    - Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

    - Certyfikat/Klucz i PIN

    - Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne

  - Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5

  - Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej.

  - Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach

  - Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń

  - Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń

- Oprogramowanie dodatkowe

  - Oprogramowanie pozwalające na:

    - Szyfrowanie i deszyfrowanie pojedyńczych plików i folderów

    - Zarządzanie identyfikatorem i hasłem do konta on-line

    - Zmienianie hasła właściciela TPM

    - Zamazywanie plików z dysku twardego zgodne z certyfikatem DoD 5220.22M

    - Osobisty strzeżony dysk (PSD) w postaci bezpiecznej partycji, w którym można przechowywać poufne pliki. Dostęp do plików zapisanych w formacie PSD można uzyskać tylko po wprowadzeniu uwierzytelniającego hasła.

    - Ustawienia BIOS: ustawienie sekwencji bootowania, ustawienie haseł dostępu, Import/Export ustawień, blokowanie portów i urządzeń.

  - Oprogramowanie służące do zarządzania komputerami w sieci, pozwalające minimum na:

    - Zarządzanie regułami

    - Szeregowanie i alarmy

    - Zarządzanie zapasami

    - Kwerendy i raporty

    - Generowanie raportu środków trwałych (z możliwością eksportu danych do pliku xls.) raz w tygodniu bez konieczności dokonywania spisu lokalnie lub zdalnie. Wygenerowany raport musi zawierać:

      - numer seryjny komputera,

      - informacje o zainstalowanym dysku HDD,

      - informacje o zainstalowanym systemie,

      - informacje o zainstalowanym procesorze,

      - informacje o zainstalowanej pamięci operacyjnej RAM,

  - Do oferty należy dołączyć poświadczenie producenta oferowanego komputera (lub jego przedstawiciela w Polsce), że oferowane oprogramowanie jest w pełni kompatybilne z oferowanym sprzętem. Dopuszczalne formy poświadczenia:

    - oficjalna informacja na stronach producenta z nazwą oprogramowania, typem, modelem i numerem katalogowym (oznaczającym konkretną, zaproponowaną konfigurację) komputera z którym jest kompatybilne

    - oświadczenie producenta zawierające wszystkie powyższe informacje

- Certyfikaty i standardy

  - Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty).

  - Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty).

  - Oferowany model notebooka musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu notebooka z systemem operacyjnym windows 10, Windows 8 oraz Windows 7 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL).

  - Oferowany model notebooka musi być zgodny z normą Energy Star 5.0 (załączyć wydruk ze strony Energy Star).

  - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty).

- Wsparcie techniczne producenta

  - Dostęp do aktualizacji systemu BIOS, podręczników użytkownika, najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta komputera numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

  - Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu Komputera.

  - Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego: zgłoszenie awarii sprzętu, zgłoszenie zapytania technicznego.

  - W celu uniknięcia błędów kompatybilności Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy zestawu oraz podzespoły montowane przez Producenta były przez niego certyfikowane. Wykonawca niebędący producentem oferowanego sprzętu nie może samodzielnie dokonywać jego modyfikacji.

  - Do oferty należy dołączyć kartę katalogową/specyfikację techniczną urządzenia. Karta powinna zawierać wyraźne zdjęcia obudowy oferowanego komputera.

Parametry dodatkowe ( punktowane) dla komputera  – punktacja wg tabeli

| LP. | Parametr (opcjonalny) | Punktacja za opcje | TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bezpieczeństwo Zabezpieczenie BIOS hasłem użytkownika. Zabezpieczenie dysku twardego hasłem użytkownika. Złącze typu Kensington Lock. Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. | 1 punkt |  |

Szczegółowy opis parametrów Wizualizera sieciowy

Parametry obowiązkowe – parametry muszą być spełnione dla zaoferowanego Wizualizera

- Matryca CMOS minimum 5.0 megapikseli

- rozdzielczość minimum WXGA

- rejestracja obrazu 60 klatek/s 1080p

- głowica kamery obracana w zakresie 300 stopni

- zoom minimum 8x cyfrowy

- czytnik kart pamięci SD z możliwością zapisu na kartach SD

- wbudowany mikrofon

- wejście oraz wyjście HDMI

- wejście oraz wyjście HDMI

- możliwość podłączenia poprzez port miniUSB

- mechanizm ramienia wizualizera oparty o zasadę działania pantografu/sztywne ramię z przegubami

- wymiary złożonego urządzenia nie większe niż szerokość 110mm x głębokość 230mm x wysokość 30mm

- pobór prądu maksimum 6W (bez zasilacza)

- masa nie wyższa niż 0,6 kg

Szczegółowy opis parametrów Projektora

Parametry obowiązkowe – parametry muszą być spełnione dla zaoferowanego projektora

- Technologia LCD

- Jasność minimum 2700 ANSI lumenów w trybie pełnej jasności

- Kontrast minimum 2000:1

- Rozdzielczość rzeczywista minimum 1024x768, format matrycy 4:3

- Wbudowany obiektyw ZOOM

- Współczynnik odległości do szerokości obrazu o minimalnym zakresie 1,5 – 1,8:1

- Wielkość obrazu o minimalnym zakresie 30 – 300 cali

- Odległość od ekranu o minimalnym zakresie 0,9 – 10 m

- Zakres elektronicznej korekcji efektu trapezowego: w pionie +/- 30 stopni

- Żywotność lampy minimum 5000 godzin w trybie pełnej jasności

- Porty wejścia minimum.: 1 x HDMI, 2 x VGA (DB-15), 1 x composite video (RCA Chinch), 2 x audio stereo mini Jack, 1 x audio stereo 2RCA, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x USB typ B

- Porty wyjścia min: 1 x VGA (DB-15), 1 x audio stereo mini Jack

- Waga maksymalnie 3,5 kg

- Głośność pracy (max) 37dB w trybie pełnej jasności

- Moc wbudowanych głośników minimum 15W

- Zabezpieczenia antykradzieżowe kodem PIN

- Wymiana lampy bez konieczności demontażu projektora

- Gwarancja producenta na projektor – 36 miesięcy

- Gwarancja producenta na lampę – 36 miesięcy

Parametry dodatkowe ( punktowane) dla Projektora  – punktacja wg tabeli

| LP. | Parametr (opcjonalny) | Punktacja za opcje | TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Filtr powietrza, który użytkownik sam może wymienić i wyczyścić bez konieczności demontażu projektora i użycia narzędzi | 1 punkt |  |
|  | Wymiana lampy bez konieczności demontażu projektora | 1 punkt |  |
|  | Funkcja blokady klawiatury uniemożliwiająca osobom niepowołanym na samodzielne włączenie i obsługę projektora bez nadzoru | 1 punkt |  |
|  | Co najmniej 2 uchwyty do montażu mechanicznych zabezpieczeń przeciw kradzieżowych – przygotowane przez producenta projektora | 1 punkt |  |

Szczegółowy opis parametrów  Projektora  ( rzutnika) multimedialnego (krótkoogniskowego)

Parametry obowiązkowe – parametry muszą być spełnione dla zaoferowanego projektora

- Technologia LCD

- Jasność minimum 2500 ANSI lumenów w trybie pełnej jasności

- Kontrast minimum 2000:1

- Rozdzielczość rzeczywista minimum 1024x768, format matrycy 4:3

- Projektor musi umożliwić wyświetlenie obrazu o przekątnej 80 cali (format 4:3) z odległości nie większej niż 125 cm (odległość od obrazu do najbardziej oddalonego od niej elementu projektora) przy zachowaniu proporcji obrazu, jego formatu, a także zapewniając ostrość na całej powierzchni bez stosowania jakichkolwiek elektronicznych korekcji,

- Żywotność lampy minimum 5000 godzin w trybie pełnej jasności

- Porty wejścia min.:2 x VGA (DB-15),1 x HDMI, 1 x composite video (RCA Chinch), 1 x audio stereo 2RCA lub miniJack, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x USB typ B

- Porty wyjścia min: 1 x VGA (DB-15), 1 x audio stereo 2RCA lub miniJack

- Waga maksymalnie 3,5 kg

- Głośność pracy (max) 36dB w trybie pełnej jasności

- Moc wbudowanych głośników minimum 1W

- Zabezpieczenia antykradzieżowe kodem PIN

- Uchwyt mocujący do ściany - minimalne płynne regulacje: odległość od ściany bliżej/dalej, pochylenie projektora przód/tył, pochylenie na prawo/lewo, odchylenie od ściany  prawo/lewo, prowadzenie kabli – wewnątrz konstrukcji uchwytu

- Gwarancja producenta na projektor – 36 miesięcy

- Gwarancja producenta na lampę – 36 miesięcy

Parametry dodatkowe ( punktowane) dla projektora mulimedialnego  – punktacja wg tabeli

| LP. | Parametr (opcjonalny) | Punktacja za opcje | TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Filtr powietrza, który użytkownik sam może wymienić i wyczyścić bez konieczności demontażu projektora i użycia narzędzi | 1 punkt |  |
|  | Wymiana lampy bez konieczności demontażu projektora | 1 punkt |  |
|  | Funkcja blokady klawiatury uniemożliwiająca osobom niepowołanym na samodzielne włączenie i obsługę projektora bez nadzoru | 1 punkt |  |
|  | Co najmniej 2 uchwyty do montażu mechanicznych zabezpieczeń przeciw kradzieżowych – przygotowane przez producenta projektora | 1 punkt |  |

Szczegółowy opis parametrów  Ekranu

Parametry obowiązkowe – parametry muszą być spełnione

##### Wymiary 175 x 132,5 cm

##### Powierzchnia projekcyjna Matt White

##### Rozwijanie ręczne - mechanizm sprężynowy

Szczegółowy opis parametrów  Tablicy  interaktywnej

Parametry obowiązkowe – parametry muszą być spełnione dla zaoferowanej tablicy

- Efektywna powierzchnia tablicy (obszar interaktywny), na której można dokonywać notatek, sterować pracą komputera i wyświetlać obraz z projektora 156 cm × 117 cm.

- Format tablicy – 4 / 3

- Powierzchnia tablicy magnetyczna (wykorzystanie magnesów do mocowania kartek do tablicy) oraz umożliwiająca pisanie pisakami sucho ścieralnymi.

- Technologia – dotykowa, optyczna (możliwość pracy dwóch osób przy tablicy – pisanie); obsługa tablicy za pomocą załączonych pisaków i za pomocą palców.

- Pisaki do obsługi tablicy bez elementów elektronicznych i mechanicznych. W zastawie z tablicą dostarczyć dwa pisaki.

- Komunikacja tablicy z komputerem za pomocą przewodu USB.

- Pod tablicą zainstalowana do ramy tablicy pólka na pisaki. Jako równoważne rozwiązanie do powyższego będzie traktowana interaktywna pólka, umożliwiająca wybór koloru pisaka bezpośrednio przez podniesienie odpowiedniego koloru pisaka lub gąbki.

- Rozpoznawanie gestów wielodotyku: dotknięcie obiektu w dwóch punktach i obracanie punktów dotyku wokół środka – obracanie obiektu, dotknięcie obiektu w dwóch punktach i oddalanie lub przybliżanie punktów dotyku – zwiększanie i zmniejszanie obiektu.

- Dostarczyć (w języku polskim) podręcznik użytkownika tablicy.

- Wraz z urządzeniem dostarczyć program do przygotowywania i przeprowadzenie interaktywnych lekcji w języku polskim.

- Tablica interaktywna i oprogramowanie do niej tego samego producenta.

- Certyfikaty i normy: norma ISO-9001; deklaracja zgodności CE; zgodność z dyrektywą RoHS.

- Gwarancja producenta 3 lata

- Wybrane cechy oprogramowania do obsługi tablicy:

  - dostosowywanie menu programu poprzez dodawanie i usuwanie ikon zgodnie z potrzebami użytkownika; ponadto przycisk przywracający domyślne ustawienia ikon menu,

  - możliwość umieszczenia paska narzędzi na górze lub na dole tablicy (ekranu komputera) i jeżeli jest pasek boczny, to również możliwość umieszczenia go po lewej lub prawej stronie,

  - oprogramowanie do obsługi tablicy daje możliwość rozpoznawania zdań i przekształcanie z pisma odręcznego na tekst maszynowy w językach: polskim, angielskim (zmiana języka rozpoznawania bez konieczności ponownego uruchamiania oprogramowana lub komputera),

  - narzędzia umożliwiające tworzenie własnych ćwiczeń interaktywnych

Parametry dodatkowe ( punktowane) dla tablicy interaktywnej – punktacja wg tabeli

| LP. | Parametr (opcjonalny) | Punktacja za opcje | TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | oprogramowanie do obsługi tablicy daje możliwość rozpoznawania zdań i przekształcanie z pisma odręcznego na tekst maszynowy w językach: niemieckim, rosyjskim, hiszpańskim (zmiana języka rozpoznawania bez konieczności ponownego uruchamiania oprogramowana lub komputera) | niemiecki -2 punkty |  |
|  |  | rosyjski – 2 punkty |  |
|  |  | hiszpański – 2 punkty |  |
|  | wirtualna drukarka systemowa pozwalająca na przeniesienie (wydrukowanie) treści z aplikacji systemowych z funkcją drukowania bezpośrednio na strony programu do obsługi tablicy | 4 punkty |  |
|  | funkcja usuwania z całej strony wszystkich notatek naniesionych za pomocą cyfrowego atramentu | 4 punkty |  |
|  | przycisk resetowania strony do stanu bezpośrednio po otwarciu pliku z dysku | 4 punkty |  |
|  | funkcja pokazująca wszystkie obiekty z dodanymi łączami (będące łączami) bezpośrednio po wyświetleniu danej strony | 8 punktów |  |
|  | obramowanie strony pokazujące, która część strony jest widoczna przy wyświetlaniu w trybie pełnoekranowym, w zależności od proporcji ekranu (4/3, 16/9 i 16/10; ułatwia przygotowywanie stron na zajęcia na komputerach o innych proporcjach wyświetlacza niż tablica) | 2 punkty |  |
|  | łączenie stron (slajdów) w grupy; usuwanie, dowolne porządkowanie kolejności grup stron; nadawanie grupom stron, jak i samym stronom dowolnych nazw; domyślna nazwa każdej strony to informacja o godzinie i dacie jej utworzenia (użycie funkcji utwórz nową stronę) | 4 punkty |  |
|  | narzędzie specjalne pisak, które automatycznie rozpoznaje pismo odręczne i zamienia go na tekst maszynowy; pozwala na zatwierdzenie przez użytkownika poprawności rozpoznania pisma; rozpoznaje znaki edycji: pionowa linia w tekście– dodaje spację, pozioma linia – usuwa przekreślony tekst, znak litery V – wstawia tekst napisany na pojawiającym się polu, zakreślenie tekstu kółkiem – zastępuje zakreślony tekst tekstem napisany na pojawiającym się polu | 4 punkty |  |

Szczegółowy opis parametrów  Interaktywnych przenośnych tabletów

Parametry obowiązkowe – parametry muszą być spełnione

- Przekątna ekranu minimum 7 cali

- Rozdzielczość    minimum 800 x 480

- Rodzaj wyświetlacza   TFT/TN, dotykowy

- Procesor 4-rdzeniowy, Taktowanie procesora 1300 [MHz]

- Pamięć wbudowana 4 GB

- Pamięć RAM 512 MB

- Sposób obsługi Dotykowy

- Kamera przednia0.3 Mpix

- Dźwięk Wbudowany głośnik Wbudowany mikrofon

- Pojemność akumulatora minimum 2000 [mAh]

- System operacyjny Android 4.4.2 KitKat

- Łączność bezprzewodowa WiFi 802.11 b/g/n

- Złącza USB 1x Micro USB

- Złącza A/V Wyjście słuchawkowe

- Dodatkowe złącza Czytnik kart micro SD/micro SDHC

- Wymiary maksymalne: wysokość 13 [cm], szerokość 19 [cm], grubość 2 [cm]

- Waga maksymalnie o,3 [kg]

- Załączone wyposażenie Ładowarka (zasilacz)

- Okres gwarancji 24 miesiące realizowana przez Autoryzowany serwis producenta

Szczegółowy opis parametrów  Laptopów

Parametry obowiązkowe – parametry muszą być spełnione

- Ekran - TFT 15.6” LED HD o rozdzielczości 1366x768, z powłoką matową, nie dopuszcza się matryc typu "glare".

- Wydajność/ Procesor - Procesor dwurdzeniowy uzyskujący wynik co najmniej 2880 punktów w teście Passmark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (na dzień nie wcześniejszy niż 12.07.2016). W ofercie wymagane podanie producenta i modelu procesora. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający ww. wynik.

- Chipset - Zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenośnych rekomendowany przez producenta procesora.

- Obudowa - Dopuszczalne kolory - czarny, srebrny, grafitowy, szary lub ich kombinacje.

- Pamięć RAM - 1x 4GB DDR3L Mhz (pamięć RAM rozszerzalna do 16GB). 1 slot wolny.

- Dysk twardy - Min. 500 GB SATA, prędkość obrotowa 5400 obr./min;

- Dysk twardy musi zawierać partycję recovery – na partycji musi znajdować się obraz zainstalowanych i skonfigurowanych elementów tj.:

  - systemu operacyjnego

  - oprogramowania biurowego

  - oprogramowania antywirusowego

  - Partycja musi zapewniać przywrócenie systemu operacyjnego, zainstalowanego i skonfigurowanego w/w oprogramowania.

- Karta graficzna - Karta graficzna zintegrowana z płytą główną lub procesorem. Z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej. Sprzętowe wsparcie dla technologii DirectX 11.2, OpenGL 4.3. Karta graficzna musi osiągać w teście wydajności PassMark - Video Card Benchmarks wyniki min. 545 punktów. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ. (wynik od 12.07.2016 do dnia składnia ofert). W ofercie wymagane podanie producenta i modelu karty graficznej.

- Karta dźwiękowa - Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane dwa głośniki stereo oraz cyfrowy mikrofon

- Połączenia i karty sieciowe

  - Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (WOL)

  - WLAN 802.11 AC wraz z Bluetooth 4.0 COMBO

- Porty/złącza (wbudowane):

  - 1 x Złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej)

  - 1 x Czytnik Kart pamięci SD™

  - 2 x USB 3.0, (1 port z możliwością ładowania przy wyłączonym notebooku) 1 x USB 2.0,

  - 1 x VGA (D-Sub),

  - 1 x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo słuchawkowe (Combo)

  - 1 x HDMI ze wsparciem HDCP

  - 1 x zasilanie DC-in

- Klawiatura pełnowymiarowa z wydzielonymi pełnowymiarowymi klawiszami numerycznymi w prawej części klawiatury, w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows "polski programistyczny", klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy). Klawiatura typu CHICLET.

- Urządzenie wskazujące- Touch Pad (płytka dotykowa) wbudowana w obudowę notebooka

- Kamera wbudowana, HD o rozdzielczości 1280x720, 720p HD audio/video

- Napęd optyczny (wbudowany) 8x DVD +/- RW Super Multi Dual Layer wewnętrzny (z oprogramowaniem do nagrywania płyt DVD oraz odtwarzania płyt DVD Video).

- Bateria Litowo-jonowa 4 komorowa 37 Wh 2500 mAh – czas pracy min. 5.5h według karty katalogowej producenta.

- Zasilacz zewnętrzny, pracujący w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, max 65W.

- Waga max do 2400g z baterią i napędem optycznym,

- Wymiary maksymalnie 382 (szerokość) x 256 (głębokość) x 25 (wysokość) MM

- Gwarancja

  - Gwarancja producenta komputera min 36 miesięcy door to door.

  - Gwarancja na baterię min. 12 miesięcy.

  - Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

  - Autoryzowany Partner Serwisowy musi posiadać status nadany i potwierdzony przez producenta komputera. Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymogami normy ISO9001 – do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą.

  - Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00. Zgłoszenie serwisowe przyjmowane poprzez stronę www lub telefoniczne.

  - Do oferty dołączyć poświadczenie spełniania powyższych warunków. Dopuszczalne formy potwierdzenia:

    - oficjalna informacja na stronach producenta z nazwą autoryzowanego serwisu producenta, typem, modelem i numerem katalogowym (oznaczającym konkretną, zaproponowaną konfigurację) komputera, czasem trwania gwarancji i warunkami gwarancji lub

    - oświadczenie producenta zawierające wszystkie powyższe informacje

- System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

  - Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

    - Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

    - Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych

  - 2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego

  - Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim

  - Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI.

  - Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe

  - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,

  - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików.

  - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim

  - Wbudowany system pomocy w języku polskim.

  - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

  - Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.

  - Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.

  - Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące.

  - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

  - Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze.

  - Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".

  - Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.

  - Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

  - Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

  - Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

  - Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.

  - Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika.

  - Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)."

  - Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."

  - Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego.

  - Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.

  - Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

  - Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

  - Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi.

  - Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.

  - Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.

  - Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM

  - Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych.

  - Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

  - Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)

  - Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL.

  - Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

  - Mechanizmy logowania w oparciu o:

    - Login i hasło,

    - Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

    - Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

    - Certyfikat/Klucz i PIN

    - Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne

  - Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5

  - Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej.

  - Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach

  - Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń

  - Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń

- Oprogramowanie dodatkowe

  - Oprogramowanie pozwalające na:

    - Szyfrowanie i deszyfrowanie pojedyńczych plików i folderów

    - Zarządzanie identyfikatorem i hasłem do konta on-line

    - Zmienianie hasła właściciela TPM

    - Zamazywanie plików z dysku twardego zgodne z certyfikatem DoD 5220.22M

    - Osobisty strzeżony dysk (PSD) w postaci bezpiecznej partycji, w którym można przechowywać poufne pliki. Dostęp do plików zapisanych w formacie PSD można uzyskać tylko po wprowadzeniu uwierzytelniającego hasła.

    - Ustawienia BIOS: ustawienie sekwencji bootowania, ustawienie haseł dostępu, Import/Export ustawień, blokowanie portów i urządzeń.

  - Oprogramowanie służące do zarządzania komputerami w sieci, pozwalające minimum na:

    - Zarządzanie regułami

    - Szeregowanie i alarmy

    - Zarządzanie zapasami

    - Kwerendy i raporty

    - Generowanie raportu środków trwałych (z możliwością eksportu danych do pliku xls.) raz w tygodniu bez konieczności dokonywania spisu lokalnie lub zdalnie. Wygenerowany raport musi zawierać:

      - numer seryjny komputera,

      - informacje o zainstalowanym dysku HDD,

      - informacje o zainstalowanym systemie,

      - informacje o zainstalowanym procesorze,

      - informacje o zainstalowanej pamięci operacyjnej RAM,

  - Do oferty należy dołączyć poświadczenie producenta oferowanego komputera (lub jego przedstawiciela w Polsce), że oferowane oprogramowanie jest w pełni kompatybilne z oferowanym sprzętem. Dopuszczalne formy poświadczenia:

    - oficjalna informacja na stronach producenta z nazwą oprogramowania, typem, modelem i numerem katalogowym (oznaczającym konkretną, zaproponowaną konfigurację) komputera z którym jest kompatybilne

    - oświadczenie producenta zawierające wszystkie powyższe informacje

- Certyfikaty i standardy

  - Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty).

  - Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty).

  - Oferowany model notebooka musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu notebooka z systemem operacyjnym windows 10, Windows 8 oraz Windows 7 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL).

  - Oferowany model notebooka musi być zgodny z normą Energy Star 5.0 (załączyć wydruk ze strony Energy Star).

  - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty).

- Wsparcie techniczne producenta

  - Dostęp do aktualizacji systemu BIOS, podręczników użytkownika, najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta komputera numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

  - Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu Komputera.

  - Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego: zgłoszenie awarii sprzętu, zgłoszenie zapytania technicznego.

  - W celu uniknięcia błędów kompatybilności Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy zestawu oraz podzespoły montowane przez Producenta były przez niego certyfikowane. Wykonawca niebędący producentem oferowanego sprzętu nie może samodzielnie dokonywać jego modyfikacji.

  - Do oferty należy dołączyć kartę katalogową/specyfikację techniczą urządzenia. Karta powinna zawierać wyraźne zdjęcia obudowy oferowanego komputera.

Parametry dodatkowe ( punktowane) dla laptopa  – punktacja wg tabeli

| LP. | Parametr (opcjonalny) | Punktacja za opcje | TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bezpieczeństwo Zabezpieczenie BIOS hasłem użytkownika. Zabezpieczenie dysku twardego hasłem użytkownika. Złącze typu Kensington Lock. Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. | 1 punkt |  |